Znak sprawy: 02/PBENiR/D/ODiZZB/SPUB/17

Załącznik nr 1

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

……………………………………………………….

pieczątka firmowa Wykonawcy

# Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż systemu komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej z niezbędnym wyposażeniem (Komora Bioaerozolowa) dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach

| Lp. | Informacje ogólne | Parametr (wartość) wymagany/a | Parametr (wartość) Oferowany/a (Wypełnia Wykonawca) Tak/Tak-podać/ Nie* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY |
| 1 | Pełna nazwa Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 2 | Dokładny adres Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 3 | Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 4 | NIP | Tak - podać |  |
| 5 | REGON | Tak - podać |  |
| 6 | Tel. | Tak - podać |  |
| 7 | Fax | Tak - podać |  |
| 8 | Strona www. Wykonawcy (o ile posiada) | Tak - podać |  |
| 9 | Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax) | Tak - podać |  |
| 10 | Adres e-mail ww. osoby | Tak - podać |  |
| 11 | Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy | Tak - podać |  |
| 12 | Warunki płatności – 14 dni , licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym | Tak |  |
| II | OFERTA CENOWA |
| 13 | Cena ofertowa brutto w zł | Tak-podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusz obliczenia ceny do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej | ……………………… zł |
|  |  |  | Słownie: ………………………………….. ……………………..…………… |
| III | OFERTA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNA |
| A | WYMAGANIA OGÓLNE I TECHNICZNE |
| 14 | Zestaw złożony z dwóch dwustanowiskowych, cztero-rękawicowych komór połączonych prostopadłościenną śluzą T-kształtną, oraz wyposażonych w jedną prostopadłościenną śluzę transferową umieszczoną po lewej stronie systemu. Ściana prawa zewnętrzna zestawu wolna od jakichkolwiek wypustów na całej wysokości. | Tak |  |
| 15 | System umożliwiający podłączenie każdej z komór niezależnie do centralnego systemu filtrowentylacji, zapewniający bezpieczną pracę w warunkach kontrolowanego podciśnienia. | Tak |  |
| 16 | Komory wykonane z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu etylowego (70% roztwór wodny alkoholu) oraz par nadtlenku wodoru (dekontaminacja gazowa). | Tak - podać |  |
| 17 | Filtracja powietrza wlot/ wylot z zastosowaniem filtrów HEPA. | Tak |  |
| 18 | Wymiana filtrów HEPA od strony wnętrza komory. | Tak |  |
| 19 | Obudowa filtrów HEPA z portami do przeprowadzania badania integralności filtrów – DOP. | Tak |  |
| 20 | Filtry HEPA z zabezpieczeniem uszczelniającym (separującym filtry od przestrzeni roboczej komory podczas prowadzenia procesu dekontaminacji gazowej parami nadtlenku wodoru). | Tak |  |
| 21 | Wymiary wewnętrzne komór dwustanowiskowych (szer. x głęb. x wys.) nie mniejsze niż 1500mm x 700mm x 800mm. | Tak - podać |  |
| 22 | Wymiary zewnętrzne komór dwustanowiskowych (szer. x głęb. x wys.) nie większe niż 1650mm x 820mm x 1250mm. | Tak - podać |  |
| 23 | Transferowa śluza prostopadłościenna zlokalizowana po lewej stronie systemu komór o wymiarach (szer. x głęb. x wys.) nie mniejszych niż 600mm x 450mm x 500mm. Wlot frontowy zabezpieczony drzwiami uchylnymi na zawiasach zamykanymi na klamry o wymiarach (szer. x wys.) nie mniejszych niż 450mm x 450mm. | Tak - podać |  |
| 24 | Prostopadłościenna śluza transferowa typu „T” ulokowana pomiędzy komorą prawą i lewą o wymiarach (szer. x głęb. x wys.) nie mniejszych niż 800mm x 450mm x 500mm. Wlot frontowy zabezpieczony drzwiami uchylnymi na zawiasach zamykanymi na klamry o wymiarach (szer. x wys.) nie mniejszych niż 450mm x 450mm. | Tak - podać |  |
| 25 | Dostęp do śluz z wnętrza komór zabezpieczony drzwiami uchylnymi na zawiasach zamykanymi na klamry, otwieranymi do wnętrza komory w kierunku ściany tylnej o wymiarach (szer. x wys.) nie mniejszych niż 450mm x 450mm. | Tak - podać |  |
| 26 | Całkowite wymiary zewnętrzne systemu komór wraz z transferowymi śluzami prostopadłościennymi (szer. x głęb. x wys.) nie większe niż 4750mm x 850mm x 1250mm. | Tak - podać |  |
| 27 | Wysokość blatu roboczego komory w przedziale 800mm – 900mm od podłogi. | Tak - podać |  |
| 28 | W ścianie frontowej komór unoszone drzwi o wymiarach (szer. x wys.) nie mniejszych niż 1300mm x 550mm. Drzwi mocowane na zawiasach wyposażone w metalową ramę zapewniającą sztywność konstrukcji, klamry zamykające, uszczelkę zabezpieczającą, oraz system sprężyn gazowych podtrzymujących otwarte drzwi pod kątem co najmniej 100°. | Tak - podać |  |
| 29 | W każdej z komór 4 porty rękawicowe z 4 rękawicami Neoprenowymi (komora prawa rozm. 7, komora lewa rozm. 9) | Tak - podać |  |
| 30 | W każdej z komór cyfrowe wskaźniki ciśnienia i ciśnienia różnicowego, włącznik dmuchawy i oświetlenia LED oraz alarm dźwiękowy wysokiego ciśnienia, a także filtry wraz z dmuchawami umieszczone na ścianie górnej komory. | Tak - podać |  |
| 31 | Oświetlenie wnętrza komory typu LED | Tak - podać |  |
| 32 | Gniazda elektryczne 220-230V – minimum 3 w każdej z komór wchodzących w skład zestawu, listwa elektryczna montowana na ścianie tylnej komory. | Tak - podać |  |
| 33 | Zaślepiony przepust w ścianie bocznej lub tylnej komory do wykonania ewentualnych przepustów przez użytkownika w przyszłości. Ilość przepustów min. 1 w każdej z komór wchodzących w skład zestawu, wymiar przepustu (szer. x wys.) nie mniejszy niż 150mm x 70mm. | Tak - podać |  |
| B | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 34 | Awaryjne rękawice neoprenowe (2 pary rozm. 7 oraz 2 pary rozm. 9), w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania urządzenia na wypadek uszkodzenia rękawic zamontowanych w urządzeniu. Rękawice zapakowane w sposób umożliwiający bezpieczne przechowywanie. | Tak - podać |  |
| 35 | Awaryjne filtry HEPA w ilości odpowiadającej ilości filtrów zamontowanych w całym zestawie, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania urządzenia na wypadek uszkodzenia filtrów zamontowanych w urządzeniu. Filtry zapakowane w sposób umożliwiający bezpieczne przechowywanie. | Tak - podać |  |
| 36 | Zatyczki portów rękawicowych – ilość odpowiadająca ilości samych portów w całym zestawie | Tak - podać |  |
| 37 | Urządzenie do dekontaminacji gazowej nadtlenkiem wodoru w oparciu o technologię tzw. „suchej mgły”. Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie procesu dekontaminacji po wstawieniu do wnętrza komory za pośrednictwem jednej ze śluz lub podłączane z zewnątrz do instalacji zamontowanej w komorach. W przypadku urządzenia wstawianego do wnętrza komory możliwość zdalnego sterowania parametrami dekontaminacji z zewnątrz. | Tak - podać |  |
| 38 | Zestaw 6 zmiennoobjetosciowych pipet automatycznych na statywie karuzelowym – identyczne lub równoważne z Eppendorf serii Reference 2 (objętości pipet: 0.1–2.5 μL; 0.5–10 μL; 2–20 μL; 10–100 μL; 20–200 μL; 100–1 000 μL); oraz wirówkę laboratoryjną z chłodzeniem wyposażoną w rotor aerozoloszczelny na probówki 1,5-2,0ml – identyczne lub równoważne z Eppendorf 5418R. Dedykowanych do pracy wyłącznie w przedmiotowym systemie komór. | Tak - podać |  |
| C | WYMAGANIA DODATKOWE |
| 39 | Termin realizacji zamówienia do 90 dni od daty podpisania umowy | Tak – podać w dniach |  |
| 40 | Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny na wszystkie elementy zamówienia co najmniej 24 miesiące od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru. | Tak – podać w miesiącach |  |
| 41 | Wraz ze sprzętem zostaną dostarczone stosowne certyfikaty, licencje oraz karty gwarancyjne. | Tak |  |

UWAGA!

* Tak-podać – należy podać oferowane parametry/wartości

Tak/ Nie – należy wpisać Tak lub Nie

……………………….... dnia ………………………

……………………………………………..

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną